| Max pressing capacity | 160KN | Upper ram stroke | 180mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max ejection capacity | 100KN | Die stroke | 100mm |
| Max return force | 100KN | Servo rod | 80mm |
| Mini programming scale | 0.001mm | Powder filling heigh | 95mm |
| Repeat precision | ¡À0.001mm | Hopper stroke | 200mm |
| Average utilization rate | 2.5kw | Max pressing speed | 30 time/min |
| Connection power | 5.0kw |