| Modle parameter | unit | C35160 | Modle parameter | unit | C35160 | Modle parameter | unit | C35160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max pressing force | KN | 160 | Max withdrawal travel | mm | 35 | Downward force of upper punch Air pressure as the | N | 450-2810 |
| Max pressing force | KN | 80 | Max withdrawal travel | mm | 6 | Upper punch upward | Mpa | 0.55 |
| Max counter force in press position | KN | 50 | Number of strokes | mm | 12-50 | Upward force | N | 1380 |
| Max back force of the die | KN | 5.5 | Drive motor | kw | 3 | Adjustable travel | mm | 30 |
| Upper punch travel | mm | 100 | Air clutch | Mpa | 0.55 | Max consumpition of compressed air | L/min | 63 |
| Adjustment travel of upper punch | mm | 70 | Compressed air | L/min | 225 | Weight | Kg | 1900 |
| Max filling height | mm | 65 | Total power | kw | 4.55 | Length Width Height | mm | 2380 1125 1120 |
| Max pressing travel | mm | 30 | Pressure when the upper punch downward | Mpa | 0.1-0.55 |